Лекция №12

С целью обеспечения надёжного запуска от любого источника питания большинство МК содержит детектор напряжения питания, формирующий сигнал сброса.

При возникновении сброса:

1) запускается генератор синхроимпульсов;

2) происходит запись данных из энергонезависимых регистров, хранящих настройки, в оперативную память;

3) загрузка в счётчик адреса текущего адреса выполняемой команды;

4) выборка и выполнение комплекса команд.

Сторожевой таймер предотвращает зависание МК – в случае зависания происходит возврат в точку начала работы: