Лекция №8

рисунок

Сторожевой таймер выводит систему из зависания, если она не отвечает в отведённый квант времени (или не приходит синхросигнал).

Порты ввода/вывода МК

Классификация портов по функциональным возможностям:

1) однонаправленные – самая простая архитектура;

2) двунаправленные – одна и та же линия порта может и на ввод, и на вывод;

3) мультиплексированные – для реализации альтернативных функций. В нашем примере это A и C;

4) порты с логикой управления входного и выходного уровня.

Типы обменов в портах ввода/вывода:

1) синхронный;

2) асинхронный – обмен при опросе готовности устройства;

3) по прерыванию – когда обмен идёт по запросу от внешнего устройства.

Выбор режима выбирается программно, и с помощью командного уровня возможно управлять портами. Квазимультиплексирование портов происходит переключением внутри МК. Квазидвунаправленные порты настраиваются на направление ввода.

Различают три алгоритма обмена через порты:

1) простой программный ввод/вывод – задаётся только направление;

2) ввод/вывод со стробированием – вводится дополнительный сигнал синхроимпульса;

3) ввод/вывод с полным набором сигналов подтверждения обмена.

Типовая схема одноразрядного двунаправленного порта:

рисунок

Помимо буферов с тремя состояниями, могут быть организованы порты с открытым истоком.

В асинхронном обмене предусматривается опрос центральным процессором слова состояния ВУ о готовности передачи. С помощью маски проверяется его кодировка. Если кодировка не совпадает с маской, то ЦП откладывает отправку на время следующего опроса.

Схема порта при асинхронном обмене:

рисунок