## Slide 1: Методы ограничения доступа
Фильтрация MAC-адресов
  Точка доступа позволяет получить доступ станциям с любым MAC-адресом;
  Точка доступа позволяет получить доступ только станциям, чьи MAC-адреса находятся в доверительном списке;
  Точка доступа запрещает доступ станциям, чьи MAC-адреса находятся в “чёрном списке”;
Режим скрытого идентификатора SSID (англ. Service Set IDentifier)

## Slide 2: Методы аутентификации
Открытая аутентификация (англ. Open Authentication)
Аутентификация с общим ключом (англ. Shared Key Authentication)
WPA (англ. Wi-Fi Protected Access). В WPA используется TKIP (англ. Temporal Key Integrity Protocol, протокол проверки целостности ключа)
  Аутентификация с помощью предустановленного ключа WPA-PSK (англ. Pre-Shared Key) (Enterprise Autentification);
  Аутентификация с помощью RADIUS-сервера (англ. Remote Access Dial-in User Service)

## Slide 3: Методы шифрования
WEP-шифрование (англ. Wired Equivalent Privacy
TKIP-шифрование (англ. Temporal Key Integrity Protocol):
CKIP-шифрование (англ. Cisco Key Integrity Protocol):
WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

## Slide 4
WEP-шифрование (англ. Wired Equivalent Privacy):
Существует две разновидности WEP: WEP-40 и WEP-104
В алгоритме есть множество слабых мест:
  механизмы обмена ключами и проверки целостности данных,
  малая разрядность ключа и вектора инициализации (англ. Initialization vector),
  способ аутентификации,
  алгоритм шифрования.

## Slide 5
Все атаки на WEP основаны на недостатках шифра RC4, таких, как возможность коллизий векторов инициализации и изменения кадров. Для всех типов атак требуется проводить перехват и анализ кадров беспроводной сети.
  Атака Фларера-Мантина-Шамира (англ.)
  Атака KoreK
  Атака Тевса-Вайнмана-Пышкина

## Slide 6: Существуют решения, делающие сеть безопасной саму по себе
802.11i поправка к стандарту 802.11
Решения от производителей:
  WEP 2 Увеличивает векторы инициализации и ключи до 128 бит
  WEP Plus Избегает слабых векторов инициализации
  Dynamic WEP Динамически меняет ключи при передаче

## Slide 7
TKIP-шифрование (англ. Temporal Key Integrity Protocol):
Используется тот же симметричный потоковый шифр RC4, но является более криптостойким. Вектор инициализации составляет 48 бит. Учтены основные атаки на WEP. Используется протокол Message Integrity Check для проверки целостности сообщений, который блокирует станцию на 60 секунд, если были посланы в течение 60 секунд два сообщения не прошедших проверку целостности. С учетом всех доработок и усовершенствований TKIP все равно не считается криптостойким.
CKIP-шифрование (англ. Cisco Key Integrity Protocol):
Имеет сходства с протоколом TKIP. Создан компанией Cisco. Используется протокол CMIC (англ. Cisco Message Integrity Check) для проверки целостности сообщений.

## Slide 8
WPA
WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) — представляет собой обновлённую программу сертификации устройств беспроводной связи.
Некоторые отличительные особенности WPA:
  усовершенствованная схема шифрования RC4
  обязательная аутентификация с использованием EAP.
  система централизованного управления безопасностью, возможность использования в действующих корпоративных политиках безопасности.
Wi-Fi Alliance даёт следующую формулу для определения сути WPA: WPA = 802.1X + EAP + TKIP + MIC

## Slide 9
WPA имеет упрощённый режим. Он получил название Pre-Shared Key (WPA-PSK). При применении режима PSK необходимо ввести один пароль для каждого отдельного узла беспроводной сети (беспроводные маршрутизаторы, точки доступа, мосты, клиентские адаптеры). Если пароли совпадают с записями в базе, пользователь получит разрешение на доступ в сеть.
TKIP, MIC и 802.1X (части уравнения WPA) внесли свою лепту в усиление шифрования данных сетей, использующих WPA.
TKIP отвечает за увеличение размера ключа с 40 до 128 бит, а также за замену одного статического ключа WEP ключами, которые автоматически генерируются и рассылаются сервером аутентификации.
Другим важным механизмом является проверка целостности сообщений (Message Integrity Check, MIC). Её используют для предотвращения перехвата пакетов данных, содержание которых может быть изменено, а модифицированный пакет вновь передан по сети.

## Slide 10: Уязвимости WPA
6 ноября 2008 года на конференции PacSec был представлен способ, позволяющий взломать ключ TKIP, используемый в WPA, за 12-15 минут.
В 2009 году сотрудниками университета Хиросимы и университета Кобе, Тосихиру Оигаси и Масакату Мории был разработан и успешно реализован на практике новый метод атаки, который позволяет взломать любое WPA соединение без ограничений, причём, в лучшем случае, время взлома составляет 1 минуту.
23 июля 2010 года была опубликована информация об уязвимости Hole196 в протоколе WPA2.
Основными методами взлома WPA2 PSK являются атака по словарю и брут-форс. Для этого в режиме мониторинга беспроводной карты сканируется эфир и записываются необходимые пакеты. Далее проводится деавторизация клиента для захвата начального обмена пакетами (handshake), либо нужно ждать пока клиент совершит подключение. После этого уже нет необходимости находиться недалеко от атакуемой точки доступа. Атака проводится оффлайн с помощью специальной программы и файла с хэндшейком.

## Slide 11
16 октября 2017 года, было запланировано скоординированное раскрытие информации о критических проблемах WPA2, которые позволяют обойти защиту и прослушивать Wi-Fi-трафик, передаваемый между точкой доступа и компьютером.
Комплекс уязвимостей в WPA2 получил название KRACK (аббревиатура от Key Reinstallation Attacks) и был обнаружен сводной группой исследователей, в которую вошли: Мэти Ванхоф (Mathy Vanhoef) и Фрэнк Писсенс (Frank Piessens) из Левенского католического университета, Малихех Ширванян (Maliheh Shirvanian) и Нитеш Саксена (Nitesh Saxena) из Алабамского университета в Бирмингеме, Ионг Ли (Yong Li) из компании Huawei Technologies, а также представитель Рурского университета Свен Шеге (Sven Schäge).
Краеугольным камнем их атаки является четырехэлементный хендшейк WPA2.
Метод KRACK универсален и работает против любых устройств, подключенных к Wi-Fi сети. То есть в опасности абсолютно все пользователи Android, Linux, iOS, macOS, Windows, OpenBSD, а также многочисленные IoT-устройства. Единственной хорошей новостью на сегодня является тот факт, что атакующему придется находиться к зоне действия целевой Wi-Fi сети, то есть атаку не получится осуществить удаленно.

## Slide 12
WPA3
Новый стандарт безопасности Wi-Fi, который будет доступен как для персональных, так и для корпоративных беспроводных устройств, должен обеспечить повышенную конфиденциальность с помощью четырех новых возможностей.
Протокол WPA3 укрепляет конфиденциальность пользователей в открытых сетях посредством индивидуального шифрования данных. Можно шифровать соединение между каждым устройством и точкой доступа.
Внедрена защита от атаки методом «грубой силы», не позволяющая хакерам совершать несколько попыток входа в систему с использованием часто используемых паролей. Защитный механизм работает через блокировку процесса аутентификации после того, как произошло несколько безуспешных попыток авторизации.
Внедрена упрощенная настройка для IoT-устройств. В WPA3 есть возможность использовать Wi-Fi устройства, которые размешены вблизи друг от друга, как конфигурационную панель для других устройств. Так, пользователь сможет задействовать телефон или планшет для того, чтобы настраивать параметры Wi-Fi WPA3 на устройствах, не имеющих экрана.
Внедрен модернизированный криптографический стандарт для сетей Wi-Fi, так называемый «192-разрядный пакет безопасности». Он будет ориентироваться на Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite, созданный Комитетом по системам национальной безопасности (Committee on National Security Systems). Данное решение предназначается в первую очередь для сетей с более высокими требованиями безопасности, такими как правительственные, оборонные и промышленные организации