## Slide 1: Обеспечение отказоустойчивости в технологии SDH «Автоматическое защитное переключение» (Automatic Protection Switching, APS)
защита блоков и элементов оборудования SDH (Equipment Protection Switching, EPS);
защита агрегатных и трибутарных карт мультиплексора (Card Protection, CP);
защита мультиплексной секции, т. е. участка сети между двумя смежными мультиплексорами SDH (Multiplex Section Protection, MSP);
защита пути (соединения) через сеть для определенного виртуального контейнера (Sub-Network Connection Protection, SNC-P);
разделяемая между пользовательскими соединениями защита путей в кольцевой топологии (Multiplex Section Shared Protection Ring, MS-SPRing).

## Slide 2: Схемы защиты
Защита «1+1» означает, что резервный элемент выполняет ту же работу, что и основной.
Схема «1:1» подразумевает, что защитный элемент в нормальном режиме не выполняет функции защищаемого, а переключается на них только в случае отказа.
«1:N» предусматривает выделение одного защитного элемента на N защищаемых;

## Slide 3: Защита EPS
применяется для таких жизненно важных элементов мультиплексора, как процессорный блок, блок коммутации (кросс-коннект), блок питания, блок ввода сигналов синхронизации и т. п. EPS обычно работает по схемам «1+1» или «1:1».

## Slide 4: Защита карт (CP)
организуется по схемам «1+1», «1:1» и «1:N»

## Slide 5: Защита мультиплексной секции (MSP)
защита организуется по схеме «1+1»

## Slide 6: Защита соединения (Sub-Network Connection Protection, SNC-P)

## Slide 7: Разделяемая защита кольца (MS-SPRING).