## Slide 1: CDMA TDMA
Code Division Multiple Access
CDMA one, CDMA2000
Time Division Multiple Access
GSM, GPRS, PDC

## Slide 2: CDMA one (IS-95)
14,4 Кбит/c — 115 Кбит/с 900 МГц QPSK
Мягкий хэндовер
Гибкая ёмкость
Терпимость к многолучевому распространению
Нет необходимости использовать эквалайзер
Высокая скрытность и устойчивость к воздействиям извне

## Slide 3: CDMA2000 (EV-DO)
3 Мбит/с 900 МГц QPSK, 8PSK, 16QAM CDMA+TDMA Ширина канала – 1.25 MHz

## Slide 4: W-CDMA (UMTS) (Universal Mobile Telecommunications System)
2 Мбит/с 2000 МГц QPSK, 8PSK CDMA+TDD+FDD Ширина канала – 5 MHz

## Slide 5: Архитектура

## Slide 6: UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network)
UE — User Equipment Node-B RNC — Radio Network Controller

## Slide 7: CN (Core Network)
MGW — Media Gateway MSC-S — Mobile Switching Center – Server

## Slide 8: HSPA (High Speed Packet Access)
↓ 14 Мбит/с ↑ 5,6 Мбит/с + 16QAM Разделяемые каналы Укороченный интервал HARQ (Hybrid automatic repeat-request)

## Slide 9: ↓ HSDPA ↑ HSUPA
High Speed Downlink Packet Access
High Speed Uplink Packet Access

## Slide 10: HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)
↓ 42,2 Мбит/с ↑ 11,5 Мбит/с + 64QAM DC-HSPA (Dual Carrier) MIMO 2x2