Лабораторная работа по курсу

«Архитектура ЭВМ»

Пакет моделирования «CUU»

Руководство пользователя

Пакет предназначен для моделирования вычислительного устройства, синтезированного в лабораторной работе «Центральное устройство управления». В состав пакета входят три файла:

- CUU.EXE – исполняемый файл пакета моделирования,

- CUU.PIC – информационный файл (заставка),

- CUU.CUU – пользовательский файл с исходными данными для моделирования примера, разобранного в методических указаниях к лабораторной работе «Центральное устройство управления».

Эти  файлы необходимо загрузить в отдельную директорию, которую в дальнейшем будем называть системной директорией.

Перед разработкой собственной программы необходимо предварительно ознакомиться с пакетом моделирования. Для этого запустите пакет моделирования (файл «CUU.EXE») и загрузите файл «CUU.CUU». Файл «CUU.CUU» содержит исходные данные для моделирования примера (вариант 60), рассмотренного в методических указаниях к лабораторной работе. На этом примере изучите все режимы работы пакета и правила редактирования исходных данных (при коррекции настройки системы и списков переходов, коррекции машинной программы и массивов данных в ОП и т.д.).

Работа с пакетом моделирования.

После загрузки пакета моделирования на экране появляется информационная заставка. Для продолжения работы необходимо нажать любую клавишу. На экране появится главное меню:

- Ввод исходных данных,

- Выполнение программы,

- Запись в библиотеку,

- Чтение из библиотеки,

- Дополнение модели,

- Выход из программы.

Команды главного меню поддерживают следующие режимы работы:

- подготовка новой задачи для моделирования («Ввод исходных данных»),

- редактирование моделируемой задачи («Дополнение модели »),

- отладка моделируемой задачи («Выполнение программы »),

- выполнение моделирования задачи («Выполнение программы »),

- сохранение моделируемой задачи на диске («Запись в библиотеку»),

- загрузка сохраненной моделируемой задачи («Чтение из библиотеки »)

Создание новой задачи.

Выполнить команду  «Ввод исходных данных». Откроется меню редактора:

- Настройка системы,

- Ввод исходных данных,

- Редактирование данных,

- Ввод программы в ОП,

- Добавление строки,

- Исключение строки,

- Выход из редактора.

Для создания новой задачи (нового пользовательского файла) необходимо:

- Ввести количество строк в таблице переходов (структурной таблице) – команда «Настройка системы».

- Ввести для каждой строки таблицы переходов исходное и следующее состояния (в десятичной системе), управляющие (выходные) сигналы и условия переходов (осведомительные сигналы) - команда «Ввод исходных данных» (или «Редактирование данных»).

Управляющие сигналы и условия переходов разделяются запятыми. Инверсия обозначается знаком «минус».

- Ввести машинную программу в память - команда «Ввод программы в ОП».

- Ввести исходные данные (элементы массивов) в память - команда «Ввод программы в ОП».

Редактирование текущей задачи.

Войти в редактор – команда  «Ввод исходных данных» в главном меню.

- Для изменения количества строк в таблице переходов – выполнить команду меню редактора «Настройка системы».

- Для редактирования таблицы переходов - выполнить команду меню редактора «Редактирование данных».

- Для добавления строки в  таблицу переходов - выполнить команду меню редактора «Добавление строки».

- Для удаления строки из таблицы переходов - выполнить команду меню редактора «Исключение строки».

Сохранение текущей задачи.

Для сохранения текущей  задачи (пользовательского файла) необходимо выполнить команду «Запись в библиотеку» в главном меню.

Пользовательский файл должен иметь расширение «CUU».

Имя файла необходимо записывать латинскими буквами и/или цифрами (но не более 8 символов).

По умолчанию файл сохраняется в системной директории (из которой  был запущен файл CUU.EXE).  Для сохранения файла в произвольной директории необходимо указать его полный путь.

Сохранять задачу можно на любом этапе ввода или редактирования.

Загрузка задачи.

Для загрузки задачи (пользовательского файла) необходимо выполнить команду «Чтение из библиотеки» в главном меню. В появившейся строке ввода отображается маска ввода пользовательских файлов (*.CUU). При нажатии клавиши ENTER будут отображены все файлы с расширение «CUU», сохраненные в системной директории. Для загрузки задачи надо выбрать файл и нажать ENTER.

Для загрузки файла из произвольной директории необходимо ввести полный путь файла.

Отладка и выполнение задачи

Для отладки и выполнения задачи (пользовательской программы) необходимо выполнить команду «Выполнение программы» в главном меню. Отладка задачи может выполняться в двух режимах: подробном и кратком.

В кратком режиме в окне отладки отображаются результаты выполнения каждой машинной команды.

В подробном режиме в окне отладки отображаются результаты выполнения каждой микрооперации, а после завершения каждой машинной команды (микропрограммы соответствующей операции) – результаты выполнения соответствующей машинной команды.

По умолчанию система работает в подробном режиме отладки.

Для  управления отладкой используется меню отладки. Команды меню отладки:

- «Продолжение» - выполнение следующей микрооперации (машинной команды);

- «Исправление» - временный выход в главное меню для редактирования с последующим возвратом к первой микрооперации прерванной машинной команды.

- «Печать МО» - переключение в режим подробной отладки. Для выхода из этого режима используется команда «Отмена МО».

- «Отмена МО» - переключение в режим краткой отладки. Для выхода из этого режима используется команда «Отмена МО».

- «Повторение» - повторяет отладку (моделирование), начиная с указанной команды.

- «Выход» - возврат в главное меню.

Структура таблицы переходов

Таблица переходов (стр.27, таблица 9 «Списки переходов») содержит информацию, необходимую для управления моделированием. Таблица переходов состоит из нескольких десятков строк (в разных вариантах количество строк может быть различным). В каждой строке должно быть указано:

- Номер строки.

- Исходное состояние (например,  а31)

- Код  исходного состояния (это номер состояния в двоичной системе счисления)

- Следующее состояние.

- Код следующего состояния.

- Входные (осведомительные) сигналы – определяют условия перехода в новое (следующее) состояние.

- Сигналы возбуждения – используются для переключения памяти управляющего автомата (регистр Р на рис.3) в новое состояние. Сигналы возбуждения (столбец 7) формируются из кода следующего состояния (столбец 5). В столбце 7 указываются номера входов регистра Р, на которые подаются единичные сигналы (не нулевые). Нумерация входов регистра P производится справа налево, начиная с единицы.  Например, для кода следующего состояния 000011 надо указать сигналы возбуждения D1, D2.

- Выходные сигналы (y):

  - выполняют настройку схемы инкремента – декремента (y6, табл.8, стр.24),

  - выбирают требуемый РОН (y7-y10, табл.7, стр.23),

  - настраивают АЛУ (y11-y15, табл.1, стр.7),

  - инициализируют микрооперации (y20-y70, табл.2, стр.12).

Методика разработки таблицы переходов

Методика рассматривается на основе примера, разобранного в методических указаниях к лабораторной работе «Центральное устройство управления» (для варианта № 60, см. стр.18), перечня задач (см. стр.17) и порядка выполнения работы (см. стр.14).

Исходные данные для разработки таблицы переходов:

- Схема алгоритма программы в терминах машинных операций и логических условий (рис.4, стр.15)

- Набор машинных операций – берется из схемы алгоритма программы

- Система машинных команд (табл.6, стр.20) – для каждой машинной операции строится машинная команда. Структура и формат команд, а также способы реализации программного счетчика (РС), индексного регистра (РИ), указателя стека (SP) и метода возврата из подпрограммы определяются вариантом задания (табл. 3 и 4, стр. 13). Структуры и форматы различных машинных команд подробно рассмотрены в методических указаниях (стр. 8-12). В вариантах заданий с косвенной адресацией необходимо использовать также и прямую адресацию.

- Набор микропрограмм машинных операций (рис.5, стр.21) – для каждой машинной операции разрабатывается отдельная микропрограмма. В микропрограммах разрешается использовать только допустимые микрооперации (табл.2, стр.12) и логические условия z, n, c, p (осведомительные сигналы, формируемые в АЛУ, соответственно нулевой и отрицательный результаты, перенос и переполнение).

- Обобщенная микропрограмма (см. стр.14, п.п.5 и рис.6, стр.25). В обобщенной микропрограмме осведомительный сигнал b (begin) используется для разрешения запуска обобщенной микропрограммы. Для построения таблицы переходов необходимо иметь содержательный граф обобщенной микропрограммы. Обобщенную микропрограмму можно рассматривать как содержательный граф, если в ней используются четыре типа вершин: начальная (определяет начало микропрограммы), конечная (определяет завершение программы), функциональные (определяют микрооперации, выполняемые в текущем  машинном такте) и условные (определяют условия ветвления микропрограммы). Для корректности графа необходимо, чтобы он содержал одну начальную и одну конечную вершины. Все эти требования выполняются в разработанной обобщенной микропрограмме (рис.6, стр25).

- Закодированный граф микропрограммы (рис.7, стр.26) строят из содержательного графа микропрограммы (обобщенной микропрограммы) путем замены каждой микрооперации соответствующим управляющим сигналом, инициирующим эту микрооперацию, и замены каждого логического условия – соответствующим осведомительным сигналом.

Таблица переходов (списки переходов) строится на основе закодированного графа обобщенной микропрограммы:

- Закодированный граф рассматривают как цифровой автомат (в лабораторной работе автомат Мура).

- Состояния автомата Мура получают методом разметки закодированного графа – начальной и конечной вершинам присваивают метку a0, каждой функциональной вершине присваиваются метки a1, a2, a3 и т.д. Для корректности работы автомата все функциональные вершины должны быть помечены,  и не должно быть повторяющихся меток.

- Для каждого состояния автомата Мура строят все возможные переходы (в другие или в это же состояния).

- Перечень всех возможных переходов из всех состояний и является матрицей переходов (списком переходов) (см. табл.9, стр.27). В строках все позиции должны быть заполнены (см. раздел «Структура таблицы переходов» настоящего руководства пользователя).