## Slide 1: Примеры задач
Сети и ТК

## Slide 2
Задача 1. Роутер подключен к локальным сетям LAN1, LAN2 и LAN3 портами Р1, Р2 и Р3 соответственно. В локальных сетях находятся узлы с заданными IP-адресами : в LAN1 – 192.168.35.197/28, в LAN2 - 192.168.35.213/28, в LAN 3 – 192.168.35.230/28. Определить IP-адреса локальных сетей.
Решение: Накладываем маску в младшем октете адреса 11110000 на мл. октет заданного адреса узла:
LAN1 - 11110000 *11000101 = 11000000 –> 192.168.35.192/28
LAN2 – 11110000*11010101 = 11010000 –> 192.168.35.208/28
LAN3 – 11110000*11100110 = 11100000 –> 192.168.35.224/28
Ответ: LAN1 - 192.168.35.192/28
LAN2 – 192.168.35.208/28
LAN3 – 192.168.35.224/28

## Slide 3
Задача 2. Является ли принятый кодовый вектор 1000111, закодированный циклическим кодом [7,4], ошибочным?
Решение: Вектор порождающего полинома для циклического кода [7,4]-1011.
Делим принятый кодовый вектор на вектор порождающего полинома и определяем остаток.
1000111
1011
1111
1011
1001
1011
010 - остаток
Ответ : Да, является. Синдром ошибки не равен нулю.

## Slide 4
Задача 3. Провайдер выделил сети IP-адрес : 192.168.10.192/26. Требуется разбить сеть на 2 равные подсети с максимально возможным числом узлов каждая. Назначить IP-адреса подсетям.
Решение: Для адресации подсетей достаточно одного дополнительного разряда в адресе сети, т. е. увеличиваем маску на 1. Вес дополнительного разряда составит 32 ((128+64)+32) исходя из условия максимального числа узлов в подсети, следовательно, мл. октеты адреса подсетей будут :
((128+64)+0) -> 192 и ((128+64)+32) -> 224
Ответ : 192.168.10.192/27, 192.168.10.224/27

## Slide 5
Задача 4. Определить синдром ошибки циклического кода [7,4], если вектор ошибки равен 0100000
Решение: Синдром ошибки циклического кода – есть остаток от деления вектора ошибки на вектор порождающего полинома 1011.
0100000
1011
1100
1011
111 – остаток
Ответ: Синдром ошибки равен 111.

## Slide 6
Задача 5. Определить пропускную способность канала связи с полосой пропускания 1Мгц и отношением сигнал/шум 30 dB.
Решение: Для определения пропускной способности воспользуемся формулой Шеннона –Хартли для каналов с шумом: С=В*log2(SNP+1). Т.К. в условии задано отношение сигнал/шум , а не отношение мощностей (SNP), то необходимо использовать соотношение между ними:
S/N =10lgSNP, 30=10lgSNP, откуда SNP= 1000.
Ответ: С=1*106*log2(1000+1) [бит/с]